## Slide 1
RESEARCH POSITIONING / DISCUSSION DRAFT
ICE-Cal
不重新训练，只校准执行
从一次真实执行，推断下一次执行所需的修正
1
TARGET
ROLLOUT
0
OPTIMIZER
STEPS
Notes: 开场只说一句：ICE-Cal 不重新学习机器人要做什么，只校准它怎样把既定意图做出来。

## Slide 2
ICE-CAL / RESEARCH POSITIONING
真机失败，不一定是“想错了”
02
仿真到真机的动力学变化，可能保留任务意图，却改变动作产生的真实响应。
逆向动力学：从目标运动推断所需动作
正向动力学：动作经机器人产生真实运动
Command
Planner
Intent
Tracker
Action
Robot
Motion
CALIBRATE HERE
ROBOT DEFECT
理想：Intent ≈ Motion
缺陷：Intent ≠ Motion
缺陷改变 Action → Robot → Motion；冻结 Planner，校准 Tracker。
Notes: Planner 负责产生任务 Intent；Tracker 承担 Intent 到 Action 的逆向映射；Robot 是 Action 到 Motion 的正向动力学。缺陷改变正向动力学，因此在保持 Intent 的前提下校准 Tracker。
[Sources]
- https://arxiv.org/html/2606.28476
[/Sources]

## Slide 3
ICE-CAL / RESEARCH POSITIONING
现有工作如何适应部署偏差
03
不同方法既改变适应方式，也选择不同的校准位置。
Motion Prior / Planner
Tracker / Policy
Execution Mapping
源侧鲁棒化
在线反馈 / 推理适应
目标域优化
PolySim '25
ReactiveBFM '26
RLPF '25
REFINE-DP '26
RMA '21
SplitAdapter '26
RGB '26
HERO '26
MG + Tracker '26
HALO '26
AnyBody '26
FADA '26
ICE-Cal
训练时增强
部署时推理
目标域优化
12 篇代表工作；坐标表示主要校准机制，不表示论文只有这一项贡献。
Notes: 先展示文献覆盖面，再讲 ICE-Cal。横轴不是简单的计算量，而是目标域信息进入策略的方式；纵轴是主要校准位置。
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2510.01708
- https://arxiv.org/abs/2606.30362
- https://arxiv.org/abs/2506.12769
- https://arxiv.org/abs/2603.13707
- https://arxiv.org/abs/2107.04034
- https://arxiv.org/abs/2606.03297
- https://arxiv.org/abs/2606.25123
- https://arxiv.org/abs/2602.16705
- https://arxiv.org/abs/2604.17335
- https://arxiv.org/abs/2603.15084
- https://arxiv.org/abs/2606.29209
- https://arxiv.org/abs/2606.28476
[/Sources]

## Slide 4
ICE-CAL / RESEARCH POSITIONING
两条文献线，汇合成一个研究问题
04
先分别讲清“怎么校准”和“在哪里校准”，最后只保留一个交叉点。
A 校准方式
源侧一次训练
DR / PolySim
部署时推理
RMA · SplitAdapter
ReactiveBFM · RGB
目标域再优化
FADA · RLPF
REFINE-DP · HALO
B 校准位置
Planner / Motion Prior
ReactiveBFM · RLPF
REFINE-DP
Tracker / Policy
RMA · SplitAdapter · RGB
MG+Tracker · HERO
Execution Mapping
FADA · AnyBody
ICE-Cal
ICE-Cal 的候选贡献 = 目标域轨迹证据 × 推理时适应 × 执行层受限校准
Notes: 这页口头只讲两个问题：第一，目标域信息怎样进入方法；第二，它最终改动策略的哪个位置。不要逐篇介绍。
[Sources]
- /Users/chengyuxuan/ArtiIntComVis/awesome-humanoid-execution-alignment/papers.csv
- /Users/chengyuxuan/ArtiIntComVis/awesome-humanoid-execution-alignment/research_chunks/05_failed_rollout_in_context_alignment_claim_matrix.md
[/Sources]

## Slide 5
ICE-CAL / RESEARCH POSITIONING
一次真实执行，校准下一次执行
05
第一次 Rollout
冻结策略 / 未校准执行
记录
完整 Support
State + Executed Action + Planner Intent
第二次 Rollout / 每个控制周期
State History
+ Command
Frozen
Planner
Intent
Tracker Encoder
+ current histories
zₜ
+
Frozen
Decoder
Action[0]
完整 Support + 当前
State / Action History
Context
Encoder
Δzₜ
Planner 决定 Intent；Context 只修正执行 latent；Decoder 仍是唯一 Action 生成器。
Notes: [Sources]
- /Users/chengyuxuan/ArtiIntComVis/ICE-Cal/note/fada/contracts/active/method/FADA-CONTEXT-METHOD-v006.md
- /Users/chengyuxuan/ArtiIntComVis/ICE-Cal/note/architecture/concept/09_in_context_execution_calibration_design_inspector.data.json
[/Sources]

## Slide 6
ICE-CAL / RESEARCH POSITIONING
科研概念：执行受限的摊销式适应
06
Execution-Constrained Amortized Adaptation
01
摊销适应
把每个目标域都要执行的优化，
提前学成 Context 的一次前向推理。
Target rollout → Δzₜ
02
校准权限受限
Context 不接管 Planner，
只调整 Intent 到 Action 的实现方式。
Intent authority stays frozen
更低部署成本 + 更明确的行为权限
Notes: 本页术语是基于现有方法差异提出的候选概念，不宣称已被实验验证。
[Sources]
- https://arxiv.org/html/2606.28476
- https://ashish-kmr.github.io/rma-legged-robots/
- https://arxiv.org/html/2606.03297
[/Sources]

## Slide 7
ICE-CAL / RESEARCH POSITIONING
贡献必须由三组对照共同证明
07
相同目标域数据预算，相同源策略，只改变适应方式与校准位置。
FADA
目标域微调
执行模块
精度上界 / 优化成本
RMA / Split-style
无需更新
整体 Policy Context
行为漂移风险
ICE-Cal
无需更新
执行 latent
效率 + 权限约束
必须同时回答
1 精度是否接近 FADA？
2 是否减少无关行为漂移？
3 是否降低适应时间与状态成本？
若只证明“能运行”，而不能回答以上问题，ICE-Cal 的贡献不成立。
Notes: [Sources]
- https://arxiv.org/html/2606.28476
- https://ashish-kmr.github.io/rma-legged-robots/
- https://arxiv.org/html/2606.03297
[/Sources]

## Slide 8
ICE-CAL / CLAIM
不是重新训练机器人。
不是让 Context 接管策略。
只修正如何把既定意图做出来。
One target rollout / Zero optimizer steps / Execution layer only
候选贡献已清晰；新颖性与有效性仍需对照实验完成。
Notes: 结尾不要说 ICE-Cal 已经优于现有工作，只说我们已经找到可证伪、可比较的贡献对象。